## Slide 1
КАЧЕСТВО. НАДЁЖНОСТЬ. ИННОВАЦИИ.
ПРОИЗВЕДЕНО В ЕВРОПЕ
SC
НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ
SC и SC-H
ЭФФЕКТИВНОЕ БЕСШУМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ
ПОДХОДИТ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЕ
АБСОЛЮТНАЯ ТИШИНА

## Slide 2
Конвекторы SC и SC-H работают по принципу естественной конвекции -
без вентиляторов и без шума.
Оптимально спроектированные теплообменники создают мягкую, равномерно распределённую тепловую завесу у окна, поддерживают комфортную температуру в помещении и не пропускают холод внутрь.
SC и SC-H - это элегантное, долговечное и экономичное решение для современной архитектуры.
02 | НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ SC
ЕСТЕСТВЕННОЕ ТЕПЛО ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ
ОТОПЛЕНИЕ
Принцип естественной конвекции
ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ
Мягкое, равномерное тепло во всём объёме помещения
АБСОЛЮТНАЯ ТИШИНА
Работает без вентиляторов - никакого механического шума

## Slide 3
НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ SC | 03
СОЗДАНО ДЛЯ ЧИСТЫХ ЛИНИЙ
И КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ
Коммерческие пространства
Жилые дома
Гостиницы
Рестораны
Офисы
ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ?
БЕЗЫНЕРЦИОННАЯ РАБОТА
Быстро реагирует на изменения температуры и точно поддерживает заданный уровень комфорта
ПАЛИТРА ЦВЕТОВ RAL
Окрашивается
в любой цвет RAL
ГАРАНТИЯ НА ТЕПЛООБМЕННИК 10 ЛЕТ
Надёжность и долговечность для ежедневного использования
БЕЗОПАСНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Температура поверхности корпуса не превышает 40°C
СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ МОЩНОСТЬ
Испытано в независимой аккредитованной лаборатории по европейскому стандарту EN 442
АБСОЛЮТНАЯ ТИШИНА
Работает по принципу естественной конвекции без вентиляторов и механического шума

## Slide 4
SC или SC-H?
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ КАЖДОГО ПРОЕКТА
04 | НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ SC
Конвекторы SC и SC-H созданы с использованием одной и той же технологии естественной конвекции, одинаковых медно-алюминиевых теплообменников и обладают идентичными техническими характеристиками.
Единственное отличие — дизайн.
Конвекторы SC и SC-H используют идентичную технологию теплопередачи.
Выбор зависит только от желаемой эстетики и архитектурного направления проекта.
ЕДИНСТВЕННОЕ ОТЛИЧИЕ — ДИЗАЙН.
SC
КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
SC-H
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Классическая
форма
Современная
форма
Такие же теплообменники
Такие же
мощности
Такие же
мощности
Такие же
подключения
Такие же
подключения
Такие же теплообменники

## Slide 5
НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ SC | 05
SC
КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
SC-H
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
КОГДА ВЫБРАТЬ SC ?
Жилые дома
Отлично подходит для квартир, домов и апартаментов
Классические интерьеры
Гармонично сочетается с традиционной и вне­временной архитектурой
Универсальные проекты
Надёжное и функциональное решение для каждого проекта
КОГДА ВЫБРАТЬ SC-H ?
Премиум - сегмент
Подходит для интерьеров высокого класса и эксклюзивных проектов
Архитектурные проекты Становятся частью интерьера и подчёркивают его характер
Современные интерьеры
Создан для современной архитектуры и современного
образа жизни

## Slide 6
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
06 | НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ SC
Почему стоит выбрать конвекторы SC / SC-H?
Конвекторы SC и SC-H разработаны так, чтобы обеспечивать надёжное, безопасное и эффективное отопление в течение многих лет. Качество, которое вы будете ощущать каждый день.
НАДЁЖНОЕ РЕШЕНИЕ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.
БЕЗ ШУМА
Тихая теплопередача - комфорт без помех
ГАРАНТИЯ НА ТЕПЛООБМЕННИК 10 ЛЕТ
Надёжность подтверждена
длительной гарантией
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Высококачественные материалы обеспечивают долгий срок службы
БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ
Быстро реагирует
на изменения
температуры и обеспечивает комфорт
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Работает без электроэнергии и электроники –надёжный и долговечный
СЕРТИФИКАЦИЯ EN 442
Соответствует строгим требованиям европейского стандарта EN 442
ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ
Тепло распределяется естественно, эффективно
и равномерно
НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОВЕРХНОСТИ
Безопасная поверхность - не создаёт риска ожогов
ВЫСОКОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
Подходит для высокого давления в системах отопления
ЛЁГКИЙ МОНТАЖ
Простая конструкция позволяет монтировать быстро и легко

## Slide 7
НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ SC | 07
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ
Высококачественные материалы. Надёжная конструкция.
SC
КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
SC-H
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
1
4
2
3
5
1
Стальной корпус
покрыт порошковым покрытием
2
Стальные ножки
покрыты порошковым покрытием
3
Защитные – фиксирующие
элементы теплообменника
4
Медно – алюминиевый
теплообменник
5
Воздухоотводчик
1
Стальной корпус
покрыт порошковым покрытием
2
Стальные ножки
покрыты порошковым покрытием
3
Стальные держатели теплообменника
покрыты порошковым покрытием
4
Крышки ножек
5
6
Медно – алюминиевый
теплообменник
7
Воздухоотводчик
1
6
2
3
4
5
7
СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ
Прочные ножки и фиксирующие элементы обеспечивают устойчивый монтаж и надёжную эксплуатацию
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА
Устойчивая к царапинам и коррозии порошковая окраска сохраняет эстетичный вид многие годы
МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
Высококачественные медные трубки и профилированные алюминиевые пластины обеспечивают эффективную теплопередачу
СТАЛЬНОЙ КОРПУС
Прочный стальной корпус с порошковой окраской обеспечивает долговечную стойкость
Защитные – фиксирующие
элементы теплообменника

## Slide 8
ВОЗМОЖНОСТИ ДИЗАЙНА
Конвектор, адаптирующийся к вашей архитектуре
08 | НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ SC
СОВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЁ
Чистые линии, светлые пространства и естественный комфорт
ОФИС
Сдержанный дизайн, эффективное отопление и удобство каждый день
ПРЕМИУМ-ИНТЕРЬЕР
Эксклюзивные материалы, ощущение роскоши и высочайшее качество
КАЧЕСТВО И
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Высококачественная порошковая окраска обеспечивает стойкость и долговечность
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДИЗАЙНА
Широкая палитра цветов позволяет идеально сочетать с любым стилем интерьера
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ИНТЕРЬЕРОВ
Для современного жилья, офисов, гостиниц и коммерческих пространств
СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ
БЕЛЫЙ
RAL 9016
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦВЕТА ПОД ЗАКАЗ
Возможна окраска в любой цвет RAL.
RAL 7016 Anthracite Grey
RAL 9005
Jet Black
RAL 7024 Graphite Grey
RAL 7044
Silk Grey
RAL 7006
Beige Grey
RAL 1035
Pearl Beige
RAL на выбор

## Slide 9
ВЫСОТА
ДЛИНА
60 - 290 см (шаг 10 см)
ШИРИНА
14 / 19 / 24 см
ВЫСОТА
14,5-15,0 / 21,5 / 26,5 / 33,0 cm
Компактный
14 см
19 см
Универсальный
24 см
Мощный
МОДЕЛИ, РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТИ
Модели SC и SC-H выпускаются в 288 вариантах по ширине, высоте и длине, поэтому могут быть адаптированы к требованиям самых разных проектов
НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ SC | 09
ШИРИНА
Низкий профиль
14,5 cm (SC)
15,0 cm (SC-H)
21,5 см
Стандартный
33,0 см
Максимальная мощность
Повышенная мощность
26,5 см
ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ
SC
Монтаж: напольный
Подключения: снизу
SC-S
Монтаж: напольный
Подключения: с торца
SC-W
Монтаж: настенный
Подключения: снизу
SC-WS
Монтаж: настенный
Подключения: с торца

## Slide 10
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) ПРИ 65/55/20°C EN 442
Ширина (см) | Высота (см) | Длина (см) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290
14 | 14,5/15,0 | 130 | 163 | 196 | 229 | 261 | 294 | 327 | 360 | 393 | 426 | 459 | 492 | 525 | 557 | 590 | 623 | 656 | 689 | 722 | 755 | 788 | 821 | 854 | 886
 | 21,5 | 197 | 246 | 296 | 346 | 396 | 446 | 495 | 545 | 595 | 645 | 695 | 744 | 794 | 844 | 894 | 943 | 993 | 1043 | 1093 | 1143 | 1192 | 1242 | 1292 | 1342
 | 26,5 | 234 | 293 | 353 | 412 | 471 | 530 | 590 | 649 | 708 | 767 | 827 | 886 | 945 | 1004 | 1064 | 1123 | 1182 | 1241 | 1300 | 1360 | 1419 | 1478 | 1537 | 1597
 | 33,0 | 271 | 340 | 409 | 478 | 546 | 615 | 684 | 752 | 821 | 890 | 958 | 1027 | 1096 | 1165 | 1233 | 1302 | 1371 | 1439 | 1508 | 1577 | 1646 | 1714 | 1783 | 1852
19 | 14,5/15,0 | 195 | 244 | 294 | 343 | 392 | 442 | 491 | 540 | 590 | 639 | 688 | 738 | 787 | 836 | 886 | 935 | 984 | 1034 | 1083 | 1132 | 1182 | 1231 | 1280 | 1330
 | 21,5 | 295 | 370 | 444 | 519 | 594 | 668 | 743 | 818 | 892 | 967 | 1042 | 1116 | 1191 | 1266 | 1341 | 1415 | 1490 | 1565 | 1639 | 1714 | 1789 | 1863 | 1938 | 2013
 | 26,5 | 351 | 440 | 529 | 618 | 707 | 795 | 884 | 973 | 1062 | 1151 | 1240 | 1329 | 1418 | 1506 | 1595 | 1684 | 1773 | 1862 | 1951 | 2040 | 2128 | 2217 | 2306 | 2395
 | 33,0 | 402 | 504 | 606 | 708 | 809 | 911 | 1013 | 1115 | 1217 | 1318 | 1420 | 1522 | 1624 | 1726 | 1827 | 1929 | 2031 | 2133 | 2235 | 2336 | 2438 | 2540 | 2642 | 2744
24 | 14,5/15,0 | 274 | 344 | 413 | 483 | 552 | 622 | 691 | 761 | 830 | 899 | 969 | 1038 | 1108 | 1177 | 1247 | 1316 | 1386 | 1455 | 1525 | 1594 | 1664 | 1733 | 1802 | 1872
 | 21,5 | 410 | 514 | 618 | 722 | 826 | 930 | 1034 | 1138 | 1241 | 1345 | 1449 | 1553 | 1657 | 1761 | 1865 | 1969 | 2073 | 2176 | 2280 | 2384 | 2488 | 2592 | 2696 | 2800
 | 26,5 | 472 | 591 | 710 | 830 | 949 | 1069 | 1188 | 1307 | 1427 | 1546 | 1666 | 1785 | 1904 | 2024 | 2143 | 2263 | 2382 | 2501 | 2621 | 2740 | 2860 | 2979 | 3098 | 3218
 | 33,0 | 533 | 668 | 803 | 938 | 1072 | 1207 | 1342 | 1477 | 1612 | 1747 | 1882 | 2017 | 2152 | 2287 | 2422 | 2556 | 2691 | 2826 | 2961 | 3096 | 3231 | 3366 | 3501 | 3636
МОДЕЛИ, РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТИ
10 | НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ SC
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) ПРИ 55/45/20°C EN 442
Ширина (см) | Высота (см) | Длина (см) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290
14 | 14,5/15,0 | 86 | 108 | 130 | 152 | 174 | 196 | 218 | 239 | 261 | 283 | 305 | 327 | 349 | 371 | 393 | 414 | 436 | 458 | 480 | 502 | 524 | 546 | 567 | 589
 | 21,5 | 129 | 162 | 195 | 227 | 260 | 293 | 325 | 358 | 391 | 423 | 456 | 489 | 522 | 554 | 587 | 620 | 652 | 685 | 718 | 750 | 783 | 816 | 849 | 881
 | 26,5 | 154 | 192 | 231 | 270 | 309 | 348 | 387 | 426 | 465 | 503 | 542 | 581 | 620 | 659 | 698 | 737 | 776 | 814 | 853 | 892 | 931 | 970 | 1009 | 1048
 | 33,0 | 178 | 223 | 268 | 313 | 358 | 403 | 448 | 493 | 538 | 583 | 628 | 673 | 718 | 764 | 809 | 854 | 899 | 944 | 989 | 1034 | 1079 | 1124 | 1169 | 1214
19 | 14,5/15,0 | 130 | 162 | 195 | 228 | 261 | 294 | 326 | 359 | 392 | 425 | 458 | 490 | 523 | 556 | 589 | 622 | 654 | 687 | 720 | 753 | 786 | 818 | 851 | 884
 | 21,5 | 194 | 243 | 292 | 341 | 390 | 439 | 488 | 537 | 586 | 635 | 684 | 733 | 782 | 831 | 881 | 930 | 979 | 1028 | 1077 | 1126 | 1175 | 1224 | 1273 | 1322
 | 26,5 | 230 | 289 | 347 | 405 | 464 | 522 | 580 | 639 | 697 | 755 | 813 | 872 | 930 | 988 | 1047 | 1105 | 1163 | 1222 | 1280 | 1338 | 1397 | 1455 | 1513 | 1572
 | 33,0 | 261 | 328 | 394 | 460 | 526 | 592 | 658 | 725 | 791 | 857 | 923 | 989 | 1056 | 1122 | 1188 | 1254 | 1320 | 1386 | 1453 | 1519 | 1585 | 1651 | 1717 | 1783
24 | 14,5/15,0 | 185 | 232 | 278 | 325 | 372 | 419 | 465 | 512 | 559 | 606 | 653 | 699 | 746 | 793 | 840 | 886 | 933 | 980 | 1027 | 1074 | 1120 | 1167 | 1214 | 1261
 | 21,5 | 268 | 336 | 404 | 472 | 540 | 608 | 676 | 744 | 812 | 880 | 947 | 1015 | 1083 | 1151 | 1219 | 1287 | 1355 | 1423 | 1491 | 1559 | 1627 | 1695 | 1762 | 1830
 | 26,5 | 307 | 384 | 462 | 539 | 617 | 695 | 772 | 850 | 927 | 1005 | 1083 | 1160 | 1238 | 1316 | 1393 | 1471 | 1548 | 1626 | 1704 | 1781 | 1859 | 1936 | 2014 | 2092
 | 33,0 | 345 | 432 | 519 | 607 | 694 | 781 | 869 | 956 | 1043 | 1131 | 1218 | 1305 | 1393 | 1480 | 1567 | 1654 | 1742 | 1829 | 1916 | 2004 | 2091 | 2178 | 2266 | 2353
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) ПРИ 75/65/20°C EN 442
Ширина (см) | Высота (см) | Длина (см) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290
14 | 14,5/15,0 | 178 | 223 | 269 | 314 | 359 | 404 | 449 | 494 | 539 | 585 | 630 | 675 | 720 | 765 | 810 | 855 | 901 | 946 | 991 | 1036 | 1081 | 1126 | 1171 | 1217
 | 21,5 | 272 | 341 | 410 | 479 | 548 | 617 | 686 | 755 | 824 | 893 | 962 | 1031 | 1100 | 1169 | 1238 | 1307 | 1376 | 1445 | 1514 | 1583 | 1652 | 1721 | 1790 | 1859
 | 26,5 | 324 | 407 | 489 | 571 | 653 | 735 | 817 | 900 | 982 | 1064 | 1146 | 1228 | 1310 | 1392 | 1475 | 1557 | 1639 | 1721 | 1803 | 1885 | 1968 | 2050 | 2132 | 2214
 | 33,0 | 377 | 472 | 567 | 663 | 758 | 853 | 948 | 1044 | 1139 | 1234 | 1330 | 1425 | 1520 | 1616 | 1711 | 1806 | 1902 | 1997 | 2092 | 2188 | 2283 | 2378 | 2474 | 2569
19 | 14,5/15,0 | 267 | 335 | 403 | 471 | 538 | 606 | 674 | 741 | 809 | 877 | 945 | 1012 | 1080 | 1148 | 1215 | 1283 | 1351 | 1419 | 1486 | 1554 | 1622 | 1689 | 1757 | 1825
 | 21,5 | 409 | 512 | 616 | 719 | 823 | 926 | 1029 | 1133 | 1236 | 1340 | 1443 | 1547 | 1650 | 1754 | 1857 | 1961 | 2064 | 2168 | 2271 | 2374 | 2478 | 2581 | 2685 | 2788
 | 26,5 | 487 | 610 | 733 | 856 | 980 | 1103 | 1226 | 1349 | 1473 | 1596 | 1719 | 1842 | 1965 | 2089 | 2212 | 2335 | 2458 | 2582 | 2705 | 2828 | 2951 | 3074 | 3198 | 3321
 | 33,0 | 562 | 704 | 846 | 988 | 1130 | 1273 | 1415 | 1557 | 1699 | 1841 | 1984 | 2126 | 2268 | 2410 | 2552 | 2695 | 2837 | 2979 | 3121 | 3263 | 3406 | 3548 | 3690 | 3832
24 | 14,5/15,0 | 373 | 467 | 562 | 656 | 750 | 845 | 939 | 1034 | 1128 | 1222 | 1317 | 1411 | 1505 | 1600 | 1694 | 1789 | 1883 | 1977 | 2072 | 2166 | 2261 | 2355 | 2449 | 2544
 | 21,5 | 571 | 715 | 860 | 1004 | 1148 | 1293 | 1437 | 1582 | 1726 | 1871 | 2015 | 2160 | 2304 | 2448 | 2593 | 2737 | 2882 | 3026 | 3171 | 3315 | 3460 | 3604 | 3749 | 3893
 | 26,5 | 659 | 825 | 992 | 1159 | 1326 | 1492 | 1659 | 1826 | 1993 | 2160 | 2326 | 2493 | 2660 | 2827 | 2993 | 3160 | 3327 | 3494 | 3660 | 3827 | 3994 | 4161 | 4327 | 4494
 | 33,0 | 747 | 936 | 1125 | 1314 | 1503 | 1692 | 1881 | 2070 | 2259 | 2448 | 2637 | 2827 | 3016 | 3205 | 3394 | 3583 | 3772 | 3961 | 4150 | 4339 | 4528 | 4717 | 4906 | 5095
Тепловые мощности при нестандартных температурах приведены на konveka.com:
https://konveka.com/product/trench-heaters/pastatomi-konvektoriai-sc/
https://konveka.com/product/trench-heaters/pastatomi-konvektoriai-sc-h/

## Slide 11
АКСЕССУАРЫ
Правильно подобранные аксессуары обеспечивают удобный монтаж,
точное регулирование температуры и бесперебойную работу системы
01
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН (ОСЕВОЙ)
TVA15
02
ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН (УГЛОВОЙ)
LA15
Рабочая температура
-10°C - +120°C
Резьба 1/2"
Kvs - 2,0
Kvs
Класс давления
PN10
Рабочая температура
-10°C - +120°C
Резьба 1/2"
Kvs – 2,0
Kvs
Класс давления
PN10
03
ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА
TH
Диапазон температур 6°C - 28°C
Резьба подключения M30 x 1,5 мм
Защита от замерзания
Макс. ограничение температуры
Материал корпуса
ABS
ABS
НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ SC | 11
Корпус –
никелированная
бронза
Ni
Корпус –
никелированная
бронза
Ni
Ширина, см | Высота, см | Макс. расход воды, л/ч | Формула расчёта потерь давления, Па
14 | 14,5 (SC) 15,0 (SC-H) | 122 | (L - 0,20) x (0,0074 x q² - 0,0501 x q + 0,0796)
 | 21,5 | 190 | (L - 0,20) x (0,0078 x q² + 1,3090 x q - 20,440)
 | 26,5 | 226 | (L - 0,20) x (0,0111 x q² + 2,2429 x q - 58,220)
 | 33 | 246 | (L - 0,20) x (0,0157 x q² + 2,6179 x q - 40,880)
19 | 14,5 (SC) 15,0 (SC-H) | 171 | (L - 0,24) x (0,0022 x q² + 0,3040 x q + 4,120)
 | 21,5 | 265 | (L - 0,20) x (0,0111 x q² + 2,2429 x q - 58,220)
 | 26,5 | 316 | (L - 0,24) x (0,0084 x q² + 0,5728 x q + 14,976)
 | 33 | 344 | (L - 0,20) x (0,0301 x q² + 1,8654 x q + 5,7952)
24 | 14,5 (SC) 15,0 (SC-H) | 239 | (L - 0,20) x (0,0078 x q² + 1,3090 x q - 20,440)
 | 21,5 | 371 | (L - 0,20) x (0,0157 x q² + 2,6179 x q - 40,880)
 | 26,5 | 442 | (L - 0,20) x (0,0301 x q² + 1,8654 x q + 5,7952)
 | 33 | 481 | (L - 0,20) x (0,0313 x q² + 5,2215 x q - 78,190)
МАКСИМАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ

## Slide 12
12 | НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ SC
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
KONVEKA конвекторы выбирают в престижных зданиях по всему миру, где важнее всего - комфорт, надёжность и архитектурная эстетика
ВИЛЬНЮС, ЛИТВА
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
Применение
Офисы
Продукт
SC
Цвет
RAL 8025
БИЗНЕС-ЦЕНТР
РИГА, ЛАТВИЯ
Применение
Бизнес-центр
Продукт
SC
Решётки
окрашенного металла
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «MEGA»
КАУНАС, ЛИТВА
Применение
Гостиница
Продукт
SC
Решётки
окрашенного металла
ОТЕЛЬ «BRITANNIA»
ТРОНХЕЙМ, НОРВЕГИЯ
Применение
Торговый центр
Продукт
SC-H
Решётки
окрашенного металла

## Slide 13
ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ SC | 15
KONVEKA - литовская инженерная компания, более 20 лет разрабатывающая конвекторы и фанкойлы высочайшего качества для современной архитектуры.
Наши решения объединяют эффективность, надёжность и эстетику, делая здания не только функциональными, но и вдохновляющими.
НАШИ ЦЕННОСТИ
Два десятилетия специализации на конвекторах и фанкойлах
20+
ЛЕТ ОПЫТА
Наша продукция используется по всему миру
30+
СТРАН
Создаём продукцию, которая гармонично вписывается в современную архитектуру
АРХИТЕКТУРА ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Высококачественные материалы и строгий контроль качества
НАДЁЖНОСТЬ
Максимальная тепловая эффективность и низкое энергопотребление
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Тихая работа и равномерное распределение тепла - комфорт каждый день
КОМФОРТ
Широкий ассортимент и специальные решения для любого проекта
ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ
Надёжные решения для жилых, коммерческих и общественных зданий
1 000+
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
Разработано в Европе в соответствии с высочайшими стандартами качества
EUROPEAN ENGINEERING
РЕШЕНИЯ KONVEKA ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ
ОФИСНЫЙ КОМПЛЕКС
Вильнюс, Литва
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Стокгольм, Швеция
ГОСТИНИЦА
Копенгаген, Дания
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
Осло, Норвегия
КОМПАНИЯ KONVEKA

## Slide 14
КУЛЬТУРА ТЕПЛА
+370 677 06303
sales@konveka.lt
www.konveka.com