## Slide 1
KOKYBĖ. PATIKIMUMAS. INOVACIJOS.
PAGAMINTA LIETUVOJE
SC
PASTATOMI KONVEKTORIAI
SC ir SC-H
EFEKTYVUS BEGARSIS ŠILDYMAS
KLASIKINIS DIZAINAS
NATŪRALI KONVEKCIJA
TINKA ŽEMOS TEMPERATŪROS
SISTEMOMS
ŠILDYMAS
ABSOLIUTI TYLA

## Slide 2
SC ir SC-H konvektoriai veikia natūralios konvekcijos principu –
be ventiliatorių ir be triukšmo.
Optimaliai suprojektuoti šilumokaičiai sukuria švelnią, tolygiai paskirstytą šilumos užuolaidą prie lango, palaiko komfortišką patalpos temperatūrą ir neleidžia šalčiui patekti į vidų.
SC ir SC-H - tai elegantiškas, ilgaamžis ir ekonomiškas sprendimas moderniai architektūrai.
02 | PASTATOMI KONVEKTORIAI SC
NATŪRALI ŠILUMA MODERNIAI ARCHITEKTŪRAI
ŠILDYMAS
Natūralios konvekcijos
principas
NATŪRALI KONVEKCIJA
Švelni, tolygi šiluma visame patalpos tūryje
ABSOLIUTI TYLA
Dirba be ventiliatorių - jokio mechaninio triukšmo

## Slide 3
PASTATOMI KONVEKTORIAI SC | 03
SUKURTA ŠVARIOMS LINIJOMS
IR KOMFORTIŠKAI APLINKAI
Komercinės erdvės
Gyvenamieji namai
Viešbučiai
Restoranai
Biurai
KUR TINKA?
NEINERTIŠKAS VEIKIMAS
Greitai reaguoja į temperatūros pokyčius ir tiksliai palaiko nustatytą komforto lygį
RAL SPALVŲ PALETĖ
Dažoma bet kuria RAL spalva
10 METŲ GARANTIJA šilumokaičiui
Patikimumas ir ilgaamžiškumas kasdieniam naudojimui
SAUGUS PAVIRŠIUS
Korpuso paviršiaus temperatūra neviršija 40°C
EN 442 SERTIFIKUOTA GALIA
Išbandyta nepriklausomoje akredituotoje laboratorijoje pagal Europos standartą EN 442
ABSOLIUTI TYLA
Veikia natūralios konvekcijos principu be ventiliatorių ir mechaninio triukšmo

## Slide 4
SC ar SC-H?
TEISINGAS PASIRINKIMAS KIEKVIENAM PROJEKTUI
04 | PASTATOMI KONVEKTORIAI SC
SC ir SC-H konvektoriai sukurti naudojant ta pačią natūralios konvekcijos technologiją, tokius pačius vario - aliuminio šilumokaičius ir pasižymi identiškomis techninėmis charakteristikomis
Vienintelis skirtumas - dizainas.
SC ir SC-H konvektoriai naudoja identišką šilumos perdavimo technologiją.
Pasirinkimas priklauso tik nuo pageidaujamos estetikos ir projekto architektūrinės krypties.
VIENINTELIS SKIRTUMAS - DIZAINAS.
SC
KLASIKINIS DIZAINAS
SC-H
MODERNUS DIZAINAS
Klasikinė forma
Moderni forma
Tokie patys šilumokaičiai
Tokios pačios galios
Tokios pačios galios
Tokie patys pajungimai
Tokie patys pajungimai
Tokie patys šilumokaičiai

## Slide 5
PASTATOMI KONVEKTORIAI SC | 05
SC
KLASIKINIS DIZAINAS
SC-H
MODERNUS DIZAINAS
KUR RINKTIS SC ?
Gyvenamieji namai
Puikiai tinka butams, namams
ir apartamentams
Klasikiniai interjerai
Harmoningai dera prie tradicinės ir nesenstančios architektūros
Universalūs projektai
Patikimas ir funkcionalus sprendimas kiekvienam projektui
KUR RINKTIS SC-H ?
Premium segmentas
Tinka aukštos klasės interjerams ir išskirtiniams projektams
Architektūriniai projektai Tampa interjero dalimi ir pabrėžia jo charakterį
Modernūs interjerai
Sukurtas šiuolaikinei architektūrai ir moderniam gyvenimo būdui

## Slide 6
PAGRINDINIAI PRIVALUMAI
06 | PASTATOMI KONVEKTORIAI SC
Kodėl verta rinktis SC / SC-H konvektorius?
SC ir SC-H konvektoriai sukurti taip, kad užtikrintų patikimą, saugų ir efektyvų šildymą daugelį metų. Kokybė, kurią pajusite kiekvieną dieną.
PATIKIMAS SPRENDIMAS ILGAM LAIKUI.
BE TRIUKŠMO
Tylus šilumos perdavimas - komfortas be trikdžių
10 METŲ GARANTIJA
Patikimumas patvirtintas
Ilga šilumokaičio garantija
ILGAAMŽIŠKUMAS
Aukštos kokybės medžiagos užtikrina ilgą tarnavimo laiką
GREITA REAKCIJA
Greitai reaguoja į temperatūros pokyčius ir užtikrina komfortą
BE ELEKTROS
Veikia be elektros energijos ar elektronikos - patikimas ir ilgaamžis
EN 442 SERTIFIKACIJA
Atitinka griežtus Europos standarto EN 442 reikalavimus
NATŪRALI KONVEKCIJA
Šiluma paskirstoma natūraliai, efektyviai
ir tolygiai
ŽEMA PAVIRŠIAUS TEMPERATŪRA
Saugus paviršius- nesukelia nudegimų pavojaus
AUKŠTAS DARBINIS SLĖGIS
Tinka aukšto slėgio
sistemoms
LENGVAS MONTAVIMAS
Paprasta konstrukcija leidžia montuoti greitai ir paprastai

## Slide 7
PASTATOMI KONVEKTORIAI SC | 07
KONSTRUKCIJA IR MEDŽIAGOS
Aukštos kokybės medžiagos. Patikima konstrukcija.
SC
KLASIKINIS DIZAINAS
SC-H
MODERNUS DIZAINAS
1
4
2
3
5
1
Plieninis korpusas, dažytas milteliniu būdu
2
Plieninės kojelės, dažytos milteliniu būdu
3
Šilumokaičio apsaugos - fiksavimo elementai
4
Vario - aliuminio šilumokaitis
5
Nuorintojas
1
Plieninis korpusas, dažytas milteliniu būdu
2
Plieninės kojelės, dažytos milteliniu būdu
3
Plieniniai šilumokaičio laikikliai, dažyti milteliniu būdu
4
Kojelių dangčiai
5
Šilumokaičio apsaugos - fiksavimo elementai
6
Vario - aliuminio šilumokaitis
7
Nuorintojas
1
6
2
3
4
5
7
TVIRTINIMO SISTEMA
Tvirtos kojelės ir fiksavimo elementai užtikrina stabilų montavimą ir patikimą eksploatavimą
MILTELINIS DAŽYMAS
Atsparus įbrėžimams ir korozijai miltelinis dažymas išlaiko estetinę išvaizdą daugelį metų
VARIO-ALIUMINIO ŠILUMOKAITIS
Aukštos kokybės vario vamzdeliai ir profiliuotos aliuminio plokštelės užtikrina efektyvų šilumos perdavimą
PLIENINIS KORPUSAS
Tvirtas plieninis korpusas, dažytas milteliniu būdu, užtikrina ilgalaikį atsparumą

## Slide 8
DIZAINO GALIMYBĖS
Konvektorius, prisitaikantis prie jūsų architektūros
08 | PASTATOMI KONVEKTORIAI SC
MODERNUS BŪSTAS
Švarios linijos, šviesios erdvės ir natūralus komfortas
BIURAS
Diskretiškas dizainas, efektyvus šildymas ir patogumas kasdien
PREMIUM INTERJERAS
Išskirtinės medžiagos, prabangus pojūtis ir aukščiausia kokybė
KOKYBĖ IR
ILGAAMŽIŠKUMAS
Aukštos kokybės miltelinis
dažymas užtikrina atsparumą ir ilgaamžiškumą
NERIBOTOS
DIZAINO GALIMYBĖS
Plati spalvų paletė leidžia idealiai derinti prie bet kokio interjero stiliaus
TINKA VISŲ TIPŲ
INTERJERAMS
Moderniems būstams, biurams, viešbučiams ir komercinėms erdvėms
STANDARTINĖ SPALVA
BALTA
RAL 9016
INDIVIDUALIOS SPALVOS PAGAL UŽSAKYMĄ
Galimas dažymas bet kuria RAL spalva.
RAL 7016 Anthracite Grey
RAL 9005
Jet Black
RAL 7024 Graphite Grey
RAL 7044
Silk Grey
RAL 7006
Beige Grey
RAL 1035
Pearl Beige
RAL pasirinktinai

## Slide 9
AUKŠČIAI
ILGIS
60 - 290 cm (kas 10 cm)
PLOTIS
14 / 19 / 24 cm
AUKŠTIS
14,5-15,0 / 21,5 / 26,5 / 33,0 cm
Kompaktiškas
14 cm
19 cm
Universalus
24 cm
Galingas
MODELIAI, MATMENYS IR GALINGUMAI
SC ir SC-H modeliai gaminami 288 pločių, aukščių ir ilgių versijomis, todėl gali būti pritaikomi įvairiausių projektų reikalavimams
PASTATOMI KONVEKTORIAI SC | 09
PLOČIAI
Žemas profilis
14,5 cm (SC)
15,0 cm (SC-H)
21,5 cm
Standartinis
33,0 cm
Maksimali galia
Padidinta galia
26,5 cm
KONSTRUKCIJOS IR PAJUNGIMO VARIANTAI
SC
Montavimas: pastatomas
Pajungimai: iš apačios
SC-S
Montavimas: pastatomas
Pajungimai: iš galo
SC-W
Montavimas: pakabinamas
Pajungimai: iš apačios
SC-WS
Montavimas: pakabinamas
Pajungimai: iš galo

## Slide 10
ŠILUMINIS GALINGUMAS (W), ESANT 65/55/20°C EN 442
Plotis (cm) | Aukštis (cm) | Ilgis (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290
14 | 14,5/15,0 | 130 | 163 | 196 | 229 | 261 | 294 | 327 | 360 | 393 | 426 | 459 | 492 | 525 | 557 | 590 | 623 | 656 | 689 | 722 | 755 | 788 | 821 | 854 | 886
 | 21,5 | 197 | 246 | 296 | 346 | 396 | 446 | 495 | 545 | 595 | 645 | 695 | 744 | 794 | 844 | 894 | 943 | 993 | 1043 | 1093 | 1143 | 1192 | 1242 | 1292 | 1342
 | 26,5 | 234 | 293 | 353 | 412 | 471 | 530 | 590 | 649 | 708 | 767 | 827 | 886 | 945 | 1004 | 1064 | 1123 | 1182 | 1241 | 1300 | 1360 | 1419 | 1478 | 1537 | 1597
 | 33,0 | 271 | 340 | 409 | 478 | 546 | 615 | 684 | 752 | 821 | 890 | 958 | 1027 | 1096 | 1165 | 1233 | 1302 | 1371 | 1439 | 1508 | 1577 | 1646 | 1714 | 1783 | 1852
19 | 14,5/15,0 | 195 | 244 | 294 | 343 | 392 | 442 | 491 | 540 | 590 | 639 | 688 | 738 | 787 | 836 | 886 | 935 | 984 | 1034 | 1083 | 1132 | 1182 | 1231 | 1280 | 1330
 | 21,5 | 295 | 370 | 444 | 519 | 594 | 668 | 743 | 818 | 892 | 967 | 1042 | 1116 | 1191 | 1266 | 1341 | 1415 | 1490 | 1565 | 1639 | 1714 | 1789 | 1863 | 1938 | 2013
 | 26,5 | 351 | 440 | 529 | 618 | 707 | 795 | 884 | 973 | 1062 | 1151 | 1240 | 1329 | 1418 | 1506 | 1595 | 1684 | 1773 | 1862 | 1951 | 2040 | 2128 | 2217 | 2306 | 2395
 | 33,0 | 402 | 504 | 606 | 708 | 809 | 911 | 1013 | 1115 | 1217 | 1318 | 1420 | 1522 | 1624 | 1726 | 1827 | 1929 | 2031 | 2133 | 2235 | 2336 | 2438 | 2540 | 2642 | 2744
24 | 14,5/15,0 | 274 | 344 | 413 | 483 | 552 | 622 | 691 | 761 | 830 | 899 | 969 | 1038 | 1108 | 1177 | 1247 | 1316 | 1386 | 1455 | 1525 | 1594 | 1664 | 1733 | 1802 | 1872
 | 21,5 | 410 | 514 | 618 | 722 | 826 | 930 | 1034 | 1138 | 1241 | 1345 | 1449 | 1553 | 1657 | 1761 | 1865 | 1969 | 2073 | 2176 | 2280 | 2384 | 2488 | 2592 | 2696 | 2800
 | 26,5 | 472 | 591 | 710 | 830 | 949 | 1069 | 1188 | 1307 | 1427 | 1546 | 1666 | 1785 | 1904 | 2024 | 2143 | 2263 | 2382 | 2501 | 2621 | 2740 | 2860 | 2979 | 3098 | 3218
 | 33,0 | 533 | 668 | 803 | 938 | 1072 | 1207 | 1342 | 1477 | 1612 | 1747 | 1882 | 2017 | 2152 | 2287 | 2422 | 2556 | 2691 | 2826 | 2961 | 3096 | 3231 | 3366 | 3501 | 3636
MODELIAI, MATMENYS IR GALINGUMAI
10 | PASTATOMI KONVEKTORIAI SC
ŠILUMINIS GALINGUMAS (W), ESANT 55/45/20°C EN 442
Plotis (cm) | Aukštis (cm) | Ilgis (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290
14 | 14,5/15,0 | 86 | 108 | 130 | 152 | 174 | 196 | 218 | 239 | 261 | 283 | 305 | 327 | 349 | 371 | 393 | 414 | 436 | 458 | 480 | 502 | 524 | 546 | 567 | 589
 | 21,5 | 129 | 162 | 195 | 227 | 260 | 293 | 325 | 358 | 391 | 423 | 456 | 489 | 522 | 554 | 587 | 620 | 652 | 685 | 718 | 750 | 783 | 816 | 849 | 881
 | 26,5 | 154 | 192 | 231 | 270 | 309 | 348 | 387 | 426 | 465 | 503 | 542 | 581 | 620 | 659 | 698 | 737 | 776 | 814 | 853 | 892 | 931 | 970 | 1009 | 1048
 | 33,0 | 178 | 223 | 268 | 313 | 358 | 403 | 448 | 493 | 538 | 583 | 628 | 673 | 718 | 764 | 809 | 854 | 899 | 944 | 989 | 1034 | 1079 | 1124 | 1169 | 1214
19 | 14,5/15,0 | 130 | 162 | 195 | 228 | 261 | 294 | 326 | 359 | 392 | 425 | 458 | 490 | 523 | 556 | 589 | 622 | 654 | 687 | 720 | 753 | 786 | 818 | 851 | 884
 | 21,5 | 194 | 243 | 292 | 341 | 390 | 439 | 488 | 537 | 586 | 635 | 684 | 733 | 782 | 831 | 881 | 930 | 979 | 1028 | 1077 | 1126 | 1175 | 1224 | 1273 | 1322
 | 26,5 | 230 | 289 | 347 | 405 | 464 | 522 | 580 | 639 | 697 | 755 | 813 | 872 | 930 | 988 | 1047 | 1105 | 1163 | 1222 | 1280 | 1338 | 1397 | 1455 | 1513 | 1572
 | 33,0 | 261 | 328 | 394 | 460 | 526 | 592 | 658 | 725 | 791 | 857 | 923 | 989 | 1056 | 1122 | 1188 | 1254 | 1320 | 1386 | 1453 | 1519 | 1585 | 1651 | 1717 | 1783
24 | 14,5/15,0 | 185 | 232 | 278 | 325 | 372 | 419 | 465 | 512 | 559 | 606 | 653 | 699 | 746 | 793 | 840 | 886 | 933 | 980 | 1027 | 1074 | 1120 | 1167 | 1214 | 1261
 | 21,5 | 268 | 336 | 404 | 472 | 540 | 608 | 676 | 744 | 812 | 880 | 947 | 1015 | 1083 | 1151 | 1219 | 1287 | 1355 | 1423 | 1491 | 1559 | 1627 | 1695 | 1762 | 1830
 | 26,5 | 307 | 384 | 462 | 539 | 617 | 695 | 772 | 850 | 927 | 1005 | 1083 | 1160 | 1238 | 1316 | 1393 | 1471 | 1548 | 1626 | 1704 | 1781 | 1859 | 1936 | 2014 | 2092
 | 33,0 | 345 | 432 | 519 | 607 | 694 | 781 | 869 | 956 | 1043 | 1131 | 1218 | 1305 | 1393 | 1480 | 1567 | 1654 | 1742 | 1829 | 1916 | 2004 | 2091 | 2178 | 2266 | 2353
ŠILUMINIS GALINGUMAS (W), ESANT 75/65/20°C EN 442
Plotis (cm) | Aukštis (cm) | Ilgis (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290
14 | 14,5/15,0 | 178 | 223 | 269 | 314 | 359 | 404 | 449 | 494 | 539 | 585 | 630 | 675 | 720 | 765 | 810 | 855 | 901 | 946 | 991 | 1036 | 1081 | 1126 | 1171 | 1217
 | 21,5 | 272 | 341 | 410 | 479 | 548 | 617 | 686 | 755 | 824 | 893 | 962 | 1031 | 1100 | 1169 | 1238 | 1307 | 1376 | 1445 | 1514 | 1583 | 1652 | 1721 | 1790 | 1859
 | 26,5 | 324 | 407 | 489 | 571 | 653 | 735 | 817 | 900 | 982 | 1064 | 1146 | 1228 | 1310 | 1392 | 1475 | 1557 | 1639 | 1721 | 1803 | 1885 | 1968 | 2050 | 2132 | 2214
 | 33,0 | 377 | 472 | 567 | 663 | 758 | 853 | 948 | 1044 | 1139 | 1234 | 1330 | 1425 | 1520 | 1616 | 1711 | 1806 | 1902 | 1997 | 2092 | 2188 | 2283 | 2378 | 2474 | 2569
19 | 14,5/15,0 | 267 | 335 | 403 | 471 | 538 | 606 | 674 | 741 | 809 | 877 | 945 | 1012 | 1080 | 1148 | 1215 | 1283 | 1351 | 1419 | 1486 | 1554 | 1622 | 1689 | 1757 | 1825
 | 21,5 | 409 | 512 | 616 | 719 | 823 | 926 | 1029 | 1133 | 1236 | 1340 | 1443 | 1547 | 1650 | 1754 | 1857 | 1961 | 2064 | 2168 | 2271 | 2374 | 2478 | 2581 | 2685 | 2788
 | 26,5 | 487 | 610 | 733 | 856 | 980 | 1103 | 1226 | 1349 | 1473 | 1596 | 1719 | 1842 | 1965 | 2089 | 2212 | 2335 | 2458 | 2582 | 2705 | 2828 | 2951 | 3074 | 3198 | 3321
 | 33,0 | 562 | 704 | 846 | 988 | 1130 | 1273 | 1415 | 1557 | 1699 | 1841 | 1984 | 2126 | 2268 | 2410 | 2552 | 2695 | 2837 | 2979 | 3121 | 3263 | 3406 | 3548 | 3690 | 3832
24 | 14,5/15,0 | 373 | 467 | 562 | 656 | 750 | 845 | 939 | 1034 | 1128 | 1222 | 1317 | 1411 | 1505 | 1600 | 1694 | 1789 | 1883 | 1977 | 2072 | 2166 | 2261 | 2355 | 2449 | 2544
 | 21,5 | 571 | 715 | 860 | 1004 | 1148 | 1293 | 1437 | 1582 | 1726 | 1871 | 2015 | 2160 | 2304 | 2448 | 2593 | 2737 | 2882 | 3026 | 3171 | 3315 | 3460 | 3604 | 3749 | 3893
 | 26,5 | 659 | 825 | 992 | 1159 | 1326 | 1492 | 1659 | 1826 | 1993 | 2160 | 2326 | 2493 | 2660 | 2827 | 2993 | 3160 | 3327 | 3494 | 3660 | 3827 | 3994 | 4161 | 4327 | 4494
 | 33,0 | 747 | 936 | 1125 | 1314 | 1503 | 1692 | 1881 | 2070 | 2259 | 2448 | 2637 | 2827 | 3016 | 3205 | 3394 | 3583 | 3772 | 3961 | 4150 | 4339 | 4528 | 4717 | 4906 | 5095
Šiluminiai galingumai esant nestandartinėms temperatūroms pateikti konveka.com:
https://konveka.com/product/trench-heaters/pastatomi-konvektoriai-sc/
https://konveka.com/product/trench-heaters/pastatomi-konvektoriai-sc-h/

## Slide 11
PRIEDAI
Teisingai parinkti priedai užtikrina patogų montavimą,
tikslų temperatūros reguliavimą ir sklandų sistemos veikimą
01
TERMOSTATINIS VOŽTUVAS (AŠINIS)
TVA15
Darbinė temperatūra -10°C -120°C
Sriegis 1/2"
Kvs - 2,0
Kvs
Slėgio klasė - PN10
03
TERMOSTATINĖ GALVA
TH
Temperatūrų diapazonas 6°C - 28°C
Prijungimo sriegis M30 x 1,5mm
Apsauga nuo užšalimo
Maks. temperatūros ribojimas
Korpuso medžiaga
ABS
ABS
PASTATOMI KONVEKTORIAI SC | 11
Korpusas – nikeliu
dengta bronza
Ni
Plotis, cm | Aukštis, cm | Maks. vandens srautas, l/h | Slėgio nuostolių apskaičiavimo formulė, Pa
14 | 14,5 (SC) 15,0 (SC-H) | 122 | (L - 0,20) x (0,0074 x q² - 0,0501 x q + 0,0796)
 | 21,5 | 190 | (L - 0,20) x (0,0078 x q² + 1,3090 x q - 20,440)
 | 26,5 | 226 | (L - 0,20) x (0,0111 x q² + 2,2429 x q - 58,220)
 | 33,0 | 246 | (L - 0,20) x (0,0157 x q² + 2,6179 x q - 40,880)
19 | 14,5 (SC) 15,0 (SC-H) | 171 | (L - 0,24) x (0,0022 x q² + 0,3040 x q + 4,120)
 | 21,5 | 265 | (L - 0,20) x (0,0111 x q² + 2,2429 x q - 58,220)
 | 26,5 | 316 | (L - 0,24) x (0,0084 x q² + 0,5728 x q + 14,976)
 | 33,0 | 344 | (L - 0,20) x (0,0301 x q² + 1,8654 x q + 5,7952)
24 | 14,5 (SC) 15,0 (SC-H) | 239 | (L - 0,20) x (0,0078 x q² + 1,3090 x q - 20,440)
 | 21,5 | 371 | (L - 0,20) x (0,0157 x q² + 2,6179 x q - 40,880)
 | 26,5 | 442 | (L - 0,20) x (0,0301 x q² + 1,8654 x q + 5,7952)
 | 33,0 | 481 | (L - 0,20) x (0,0313 x q² + 5,2215 x q - 78,190)
MAKSIMALUS VANDENS SRAITAS IR SLĖGIO NUOSTOLIAI
02
GRĮŽTAMOJO SRAUTO RIBOTUVAS (KAMPINIS)
LA15
Darbinė temperatūra -10°C -120°C
Sriegis 1/2"
Kvs – 2,00
Kvs
Slėgio klasė - PN10
Korpusas – nikeliu
dengta bronza
Ni

## Slide 12
12 | PASTATOMI KONVEKTORIAI SC
REALŪS PROJEKTAI
KONVEKA konvektoriai pasirenkami prestižiniuose pastatuose visame pasaulyje, kur svarbiausi - komfortas, patikimumas ir architektūrinė estetika
VILNIUS, LIETUVA
ADMINISTRACINIS PASTATAS
Pritaikymas
Biurai
Produktas
SC
Spalva
RAL 8025
VERSLO CENTRAS
RYGA, LATVIJA
Pritaikymas
Verslo centras
Produktas
SC
Grotelės
Dažyto metalo
PREKYBOS CENTRAS „MEGA“
KAUNAS, LIETUVA
Pritaikymas
Viešbutis
Produktas
SC
Grotelės
Dažyto metalo
VIEŠBUTIS „BRITANNIA“
TRONDHEIMAS, NORVEGIJA
Pritaikymas
Prekybos centras
Produktas
SC-H
Grotelės
Dažyto metalo

## Slide 13
APIE KONVEKĄ
KONVEKA - tai Lietuvos inžinerijos įmonė, daugiau nei 20 metų kurianti aukščiausios kokybės grindinius konvektorius, skirtus šiuolaikinei architektūrai.
Mūsų sprendimai sujungia efektyvumą, patikimumą ir estetiką - kad pastatai būtų ne tik funkcionalūs, bet ir įkvepiantys
Daugiau kaip du dešimtmečius gaminame
konvektorius ir fankoilus
20+
METŲ PATIRTIES
Mūsų produkcija naudojama
visame pasaulyje
30+
ŠALIŲ
Patikimi sprendimai gyvenamuosiuose, komerciniuose ir viešuosiuose pastatuose
1 000+
ĮGYVENDINTŲ PROJEKTŲ
Sukurta Lietuvoje, pagal aukščiausius kokybės standartus
EUROPEAN ENGINEERING
KONVEKA SPRENDIMAI - ŠIUOLAIKINEI ARCHITEKTŪRAI
BIURŲ KOMPLEKSAS
Vilnius, Lietuva
GYVENAMASIS KOMPLEKSAS
Stokholmas, Švedija
VIEŠBUTIS
Kopenhaga, Danija
KULTŪROS CENTRAS
Oslas, Norvegija
PASTATOMI KONVEKTORIAI SC | 13
MŪSŲ VERTYBĖS
Kuriame produktus, kurie natūraliai įsilieja į modernią architektūrą
ARCHITEKTŪRA PIRMA
Aukščiausios kokybės medžiagos ir griežta kokybės kontrolė
PATIKIMUMAS
Maksimalus šiluminis efektyvumas ir mažos energijos sąnaudos
EFEKTYVUMAS
Tylus veikimas ir tolygi šiluma - komfortui kiekvieną dieną
KOMFORTAS
Platus asortimentas bet kokiam projektui
LANKSTŪS SPRENDIMAI

## Slide 14
ŠILUMOS KULTŪRA
+370 677 06303
sales@konveka.lt
www.konveka.com